## Slide 1: 航天电子系统设计 ----系统可靠性设计
空间科学与技术学院

## Slide 2
原材料
理论计算
工程设计
生产制造
质量管理
产品
芯片
航天电子系统设计
系统设计是指按照科学理论、科学方法将原材料转变为产品的设计过程
纲举目张
Notes: 工程概念简单的讲可分为两个字“工”“程”：

## Slide 3
可靠性指标是系统设计重要指标
温州动车事故
红石火箭
长征
2F
南沙填海造岛
越南填海造岛

## Slide 4
§1.1 可靠性预计与分配
第7章 系统可靠性设计
航天电子系统设计
§1.2 冗余设计
§1.3 潜在通路分析
§1.4 容差设计
§1.5 容错设计
§1.6 其他可靠性设计方法
规划
实施

## Slide 5
系统设计步骤
系统可靠性设计
先规划
最后填坑
再迭代
可靠性指标预估
可靠性指标量化

## Slide 6
对系统进行合理可靠性预计需要建立准确的可靠性模型
模型是系统设计指标预计的基础和依据
新冠传播模型
新冠传播数据
系统可靠性设计

## Slide 7
串联系统模型
定义：组成系统的各个部件中，任一部件的失效都会导致整个系统失效
优点：模块最少
缺点：一点故障全网瘫痪
物理含义：系统可靠度和失效率随着串联节点
增多而降低，最终影响MTTF指标
系统可靠性基础模型
航天电子系统设计
工程指标

## Slide 8
并联系统模型
定义：组成系统的所有部件都失效时系统才会失效
优点：系统失效概率最小
缺点：管道耗材量大
并联的部件单元越多，系统失效率越低，寿命越长
并联部件相同时，得到系统的平均故障间隔时间
航天电子系统设计
系统可靠性基础模型
系统可靠度
工程指标

## Slide 9
可靠性模型特点
可靠性框图的形式与各个部件的失效模式有关，与功能无关
功能框图
电容并联
可靠性模型框图
开路失效模式
短路失效模式
LC谐振电路
开路/短路失效模式
航天电子系统设计

## Slide 10
并串联系统模型
定义：系统由n个子系统串联组成， 每个子系统
有m个并联部件
物理意义：本质仍为串联模型
多信息融合机载测量系统
当所有部件相同，满足：
航天电子系统设计
工程可靠性模型

## Slide 11
串并联系统模型
定义：系统由n个子系统并联组成， 每个子系统
有m个串联部件
物理意义：本质为并联模型
部件相同时，得到系统的平均故障间隔时间
双余度飞控计算机
航天电子系统设计
工程可靠性模型

## Slide 12
短期任务时间（一般工作在单个单元的MTBF之前，图中A点之前），混联系统可靠度优于单余度系统。
并串联系统的可靠性优于串并联系统
串并联系统主要用于对短路故障的保护
航天电子系统设计
并串联系统主要用于对开路故障的保护

## Slide 13
  在系统规划阶段，估算方案是否能满足规定的可靠性指标
  比较或权衡各种系统方案，亦可为维修性、安全性、保障性分析及试验提供信息
  确定影响系统可靠性的关键部位、薄弱环节和潜在问题
航天电子系统设计
意义
  国产元器件：GJB /Z299C-2006《 电子设备可靠性预 计手册》
  GJB /Z108《 电子设备非工作状态可靠性预计手册》
  美国元器件：MIL-HDBK-217F 《电子设备可靠性预计手册》
模型数据来源
系统可靠性预计

## Slide 14
航天电子系统设计
  可行性预计：用于产品方案论证阶段，借助以往的工程经验、相似产品的可靠性历史数据来预计待研制产品的可靠性。预计方法有相似产品法、相似电路法等。
  初步预计：用于产品详细设计阶段早期，作为预计依据的信息有初样设计图纸、产品构成框架以及主要元器件的种类和数量。预计方法主要采用部件计数法。
  详细预计：用于产品详细设计阶段中后期。此时已知产品各个组成部分及元器件的工作环境和应力条件。预计方法主要采用元器件应力分析法。
系统可靠性预计方法

## Slide 15
航天电子系统设计
相似产品法
  借助于已知的相似产品的可靠性经验数据（MTBF0），根据所要设计的产品可能的差别加以修正
π 1：0<π1≤1
π 2：待研产品复杂性提高则π2≤1，复杂性降低则π2≥1
π 3：新技术、新部件、新元器件应用的影响（成熟度）
π1为新产品不成熟因子
π2为复杂性修正因子
π3为综合修正因子

## Slide 16
航天电子系统设计
歼10
歼10B
歼10C
歼10D

## Slide 17
航天电子系统设计
相似电路法
  系统某些部件的失效率和数目是已知的，即系统延用已定型元器件、电路、模块或部件，则系统的失效率可以通过求和估计
  式中---λi、为延用部件的失效率，Ni系统中该类型数量，
  k为延用部件的类型数量

## Slide 18
航天电子系统设计
mate40
mate40pro
  普通相机X20
  ….
  莱卡相机X50
  ….
  主板沿用

## Slide 19
航天电子系统设计
设某一电子系统部件由6种元器件构成，其失效率见下表，预估该系统的MTBF指标。
课堂练习
步骤2：采用公式计算系统失效率
步骤3：根据定义计算系统MTBF指标
步骤1：求出每类元器件的总失效率

## Slide 20
航天电子系统设计
补充知识
怎么得来的？
不同类型的元器件工作失效率的计算公式以及各个系数的值会有所不同，可参照GJB299C。
工作失效率
基本失效率
环境系数
质量系数
应用系数
降额系数
复杂度系数
取决于工作温度、电压或负载
取决于工作环境类型（如数字IC取1～50，电容器取1～30）
取决于工作电压（或功率）与额定电压（或功率）的比
取决于质量等级，一般取0.5～10
取决于元器件在电路中的功能及其重要性，一般取0.75～5
取决于器件的规模和复杂度（如数字IC内部的门数），约为0.7～1.5
其中大多数元器件，失效率的计算公式如下

## Slide 21
系统可靠性设计
目的：根据指标要求，合理将其分解各个子系统、设备中去。作为个子系统、
设备级设计的输入。
是系统总师、副总师、项目负责人必备能力。
时机：系统论证和规划阶段
  准则：假定系统由n个部件构成，其可靠性分别为R1，R2，…，Rn，
系统可靠性模型
  举例：设系统为单余度串联系统
系统可靠性分配

## Slide 22
系统可靠性设计
  方法1：等分法
  给各个部件分配完全相同的可靠性指标
  这种分配最为简单，但不甚合理，因为它未考虑各个部件可靠性特性的差别以及在系统中所起作用的不同。
该方法用于简单的串联、并联系统，且每个功能单元关键程度近似
照明系统
显示系统

## Slide 23
系统可靠性设计
  方法2：等比例法
  根据部件的预估可靠性的相对大小，将系统指标按比例分配到各个部件
  其中
该方法基于预估值进行计算，依据和参考已有设计，适用于改型系统的规划
为该部件分配指标
为该部件预估指标
为系统指标
为系统预估指标
歼10B

## Slide 24
系统可靠性设计
  方法3：权重法
  根据各个部件的特点，给出不同的权重因子，计算各自的可靠性指标，表达式如下
  系统设计指标
  系统单元数量
  加权因子数量
  因子权重值

## Slide 25
系统可靠性设计
  方法3：权重法
加权因子越小，则说明根据该因素分配给该单元可靠性指标越低
  加权因子分类
复杂因子
重要因子
环境因子
标准化因子
元器件质量因子
维修因子
kji
kj2
kj3
kj4
kj5
kj6
：该部件电路规模
：系统中的重要程度
：受环境影响程度
：该部件标准化程度
：维修复杂度
：所采用的元器件的
平均可靠度
技巧：以系统内第1单元作为参考基准，
即该单元
kji
=1

## Slide 26
建设目标
某火控雷达系统由6个单元组成，系统要求指标为MTBFsystem=400h，
各单元因子如下表所示。求分配给各单元的MTBF指标
  课堂练习
说明：以电源单元作为参考基准

## Slide 27
建设目标
发射单元、天馈单元和伺服单元的元器件较少，故复杂因子较小。
接收单元对环境干扰敏感，天馈单元易对外界形成干扰，故环境因子较高。
电源部分维修相对困难，故维修因子较大。
  课堂练习
分配结果表明接收和显示单元是该系统的可靠性薄弱环节