## Slide 1: 航天电子系统设计 ----系统可靠性设计
空间科学与技术学院

## Slide 2
§7.1 可靠性预计与分配
第7章 系统可靠性设计
航天电子系统设计
§7.2 冗余设计
§7.3 潜在通路分析
§7.4 容差设计
§7.5 容错设计
§7.6 其他可靠性设计方法

## Slide 3
§7.4.1 容差设计作用
§7.4.2 容差设计方法
系统可靠性设计
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 4
系统可靠性设计
容差
  电子系统中元器件参数值相对于额定值的偏差，导致系统产生相应偏差
容差的来源
  初始偏差：元器件生产质量一致性无法达到理想化程度，导致不同批次元器件性能参数存在一定的差异。多数元器件参数的初始偏差满足正态分布，它可由均值m和标准差σ来表征
  环境条件：环境条件的变化导致元器件参数的变化，最典型的是元器件参数随温度的漂移
  退化效应：经过若干时间的工作或者存储后，元器件参数逐渐发生不可逆的变化，即元器件参数随时间的漂移
  系统电路功能部分失常或者全部失常
  系统电路性能指标变化或下降
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 5
系统可靠性设计
信号源
放大电路
电机
系统设计：确定电路的结构，实现电路的功能。
参数设计：确定电路各元件参数的中心值，实现电路的性能指标。通过确定各个电路元件的额定值，就可以确定其在固定的输入电压（如0.7V）下，输出电压的额定值（如4.675V）
容差设计：在各电路元件的容差确定之后，可算出输出电压值Uce的最大变化范围为4.02~5.157V
  设计内容
  根据容差设计可确定电机的输入最低控制电压
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 6
§7.4.1 容差设计作用
§7.4.2 容差设计方法
系统可靠性设计
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 7
系统可靠性设计
方法：假定元器件参数离散符合正态分布，根据电路灵敏度，计算电路性能指标离散的分布范围及规律，从而判断是否能够满足要求
正态分布：若元器件的参数是相互独立的随机变量Xi 则电路的性能参数也是一个随机变量Y
特点：元器件是稳定、批量生产的产品时，元器件参数近似地服从正态分布。
缺点：该方法是用平均值约束全系统设计，容易使系统中某些电路出现误判
  标准差综合法
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 8
系统可靠性设计
  最坏情况法
方法：元器件参数Xi取最大变化值，根据电路性能指标Y随元器件参数变化而变化的规律,计算电路性能指标Y离散的最大变化值。
元器件参数
元器件参数
电路性能
指标
电路性能
指标
灵敏度>0，则在决定Y的最大值时，Xi应取最大值；在决定Y的最小值时，Xi应取最小值。若灵敏度<0，与之相反
特点：计算最为简单，但需要较大样本量，电路实现成本最大
适用于元器件级容差设计
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 9
系统可靠性设计
实测误差
热冲击
  最坏情况法
多层陶瓷电容器的容差
  产生容差的因素有初始偏差、温度、湿度、偏置电压、热冲击、老化时间等
  实测容差远小于所有容差项的和，导致目前样本量的最坏情况无法实现，需要加
  大样本量。
Y5V
Y5V
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 10
系统可靠性设计
  蒙特卡洛法
方法：元器件参数在一定的概率分布范围内随机取值，根据局部灵敏度计算得到系统电路整体性能指标的概率分布，从而判断是否能够满足要求
特点：以系统整体结果为导向，最接近实际情况，而且能获得电路性能指标的概率分布，这是其它方法所不及的
缺点：但计算复杂，运算时间长，必须采用计算机仿真模拟
Notes: 工程方法论和系统分析是采用一个倒叙的方式，

## Slide 11
容差设计流程
容差设计与原理设计的关系
功能实现
恶劣环境应用指标实现
原理设计
容差设计
误操作怎么解决？

## Slide 12
§7.1 可靠性预计与分配
第7章 系统可靠性设计
航天电子系统设计
§7.2 冗余设计
§7.3 潜在通路分析
§7.4 容差设计
§7.5 容错设计
§7.6 其他可靠性设计方法

## Slide 13
航天电子系统设计
“错”的来源
  缺陷（fault）：一是系统的硬件或者软件中存在的内部缺陷，二是来自外部环境的过应力（雷击、静电放电、热冲击等）或者干扰（电磁噪声、辐射、振动等）
  错误（error）：由于缺陷而造成的系统信息或者状态的不正确
  故障（failure）：系统未能正确地提供预先指定的服务
“错”是所有工程系统在使用过程中常见的状态，因此容错设计是提高系统交付使用后可靠性的必要手段

## Slide 14
航天电子系统设计
错误的类型
  先天性的固有缺陷引起的错误：俗称“硬故障”，是由元器件自身的物理缺陷、电路设计失误以及生产过程的工艺缺陷引起的错误，如数字系统中某些存储单元不能写入、某些逻辑节点固定于逻辑1或0等。此类属于永久性错误，只能通过更换元器件或者硬件冗余来纠正
  后天性的外在原因引起的错误：俗称“软错误”，如外界过应力或者电磁干扰引发的读、写错误。该错误会引发系统的瞬间性或是间歇性故障，随机出现或是偶尔出现。对数字系统中出现的此类错误，可以通过容错设计来加以纠正
数字信号传输中的错误
  在数字信号的传输、存取、运算过程中，由于各种干扰，接收端收到的数据不可避免地会出现错误，如数据丢失、0变1、1变0等
  不同的用户，对数据的准确度要求是不同的。一般而言，对于传输数字话音，要求误码率为10-3~10-4；传输计算机之间的数据，要求误码率<10-8
  实际能够实现的误码率，与传输所依据的通信协议、传输速率以及传输距离有关。如有线通信信道的误码率约在10-4~10-6，无线通信信道的误码率约在10-2~10-3

## Slide 15
航天电子系统设计
容错设计的目的
  容错设计用于纠正数字系统的数据错误或者降低误码率。它在发送端给待传送的数据序列（称为信息元）增加多余码元（称为监督元、校验码、检错码或者纠错码），作为接收端判断数据是否正确的依据。一旦发现错误可采取一定的方法自动纠正，也可要求发送端重发
  容错设计是广义的冗余设计的一部分，亦称信息容错，通常只适用于数字系统，具体的容错算法可以通过硬件逻辑电路或者软件程序来实现
带检错纠错功能的数字存储容错系统的构成框图

## Slide 16
航天电子系统设计
前向纠错（FEC）
发送端发出带纠错码的数据序列，接收端收到后能根据编码规律自动纠正错误。此法无需反馈通道，能用于单向通信，但所需纠错码的数量会随着数据序列长度的增加而加大。
检错重发（ARQ）
发送端发出带检错码的数据序列，接收端收到后如果判断出有错误发生，就会反馈信息到发送端，要求其重发。工程中常用。
混合纠错（HEC）
发送端发送具有自动纠错和检错能力的码，接收端对进行译码。如果错误在码的纠错能力之内，就自动进行纠错；如果错误较多，超出了码的纠错能力，就要求发送端重发。此法是FEC和ARQ的结合，兼具二者的优点，应用比较广泛

## Slide 17
航天电子系统设计
  发送时，在传输信息序列后增加一个校验位，使所形成的码组中的“1”或“0”的数目为奇数，称为奇数校验；若为偶数，则为偶数校验
  接收时，把各码元的所有位相加，对于偶数校验，若结果为“1”则说明有错误，若为“0”则说明无错；对于奇数校验，则反过来判断
  奇偶校验能查出任意奇数个错误，不能查出任意偶数个错误，只能检错，不能纠错，适用于信道干扰不严重、码长不大、出错概率比较小的系统
  奇偶校验

## Slide 18
§7.1 可靠性预计与分配
第7章 系统可靠性设计
航天电子系统设计
§7.2 冗余设计
§7.3 潜在通路分析
§7.4 容差设计
§7.5 容错设计
§7.6 其他可靠性设计方法

## Slide 19
航天电子系统设计
原则
  可靠性是电路及结构复杂性的函数，减少元器件数及其元器件之间的互连书就能减少整体失效率，最高的可靠性来自最简单的电路
途径
  尽量减少产品组成部分的数量及其相互间的连接关系
  尽量实现元器件、零部件的标准化、系列化与通用化
  尽量减少元器件的规格、品种数，争取用较少的元器件实现多种功能
  尽量采用经过考验的可靠性有保证的元器件
  尽量采用模块化、层次化设计
并联模型
串联模型
  实现同一功能系统不见树

## Slide 20
航天电子系统设计
实例：美国F-4战斗机改型为F/A-18A战斗机时，对发动机作简化设计，使其元件数从22000个减少到14300个，在获得同样推力的同时，可靠性提高了4倍
  简化前
  (8个门电路)
  简化后
  (3个门)

## Slide 21
航天电子系统设计
系统设计经验
  提高系统可靠性：功耗  温升 可靠性
  增强系统抗干扰能力：无电源线干扰，自身噪声
要点
  开关器件尽量选用CMOS器件实现的，降低功耗
  能用软件完成的，不用硬件实现，可靠性不受环境影响
  能低频工作的，不要使之高频工作
  能低电源电压工作的，不要采用较高电压工作
  能采用节能工作方式的，不要采用标准工作方式

## Slide 22
航天电子系统设计
总结
系统设计围绕用户指标展开
系统设计决定系统架构的可行性
系统设计与模块设计为优生优育关系