## Slide 1: 航天电子系统设计 ----基本防护法
空间科学与技术学院

## Slide 2
§5.1 概论
第5章 防护元件选用
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.3 热敏及限流元件
§5.4 过流保护元件
§5.5 滤波元件

## Slide 3
航天电子系统设计
热敏电阻：温度补偿和温度控制
原理：温度上升，阻值上升，限制回路电流的增加（回路未断开）；温度下降后阻值减小，回路电流增加。
功能和作用
自适应调节回路电流

## Slide 4
航天电子系统设计
常温下电阻很低，超过某一临界温度后，电阻急剧上升。热电阻的阻值可以是冷电阻的104倍
聚合物PTC的响应速度较快，常温阻值较低；陶瓷PTC的过电压耐受能力更好
TS（动作温度）
冷电阻
热电阻
工作原理

## Slide 5
航天电子系统设计
按阻值随温度变化方向分
  正温度系数（PTC）热敏电阻：在钛酸钡（BaTiO3）半导体陶瓷中加入施主杂质，或者利用特殊的高分子聚合物（PPTC）
  负温度系数（NTC）热敏电阻：金属（锰、钴、铁、镍、铜）氧化物混合烧结而成
按阻值随温度变化规律分
  临界温度（CTR）热敏电阻：利用半导体与金属在温度临界点发生相变的特性，可用作自恢复保险丝
  缓变热敏电阻：可用作温度传感器
器件分类

## Slide 6
航天电子系统设计
图形符号
室温阻值：几十～几百Ω
动作温度：60～120℃
正温度系数：20～60％/ ℃
响应速度：较慢，多在ms级以上，不能用于瞬态过电流或者热冲击的保护
相关参数

## Slide 7
正温度系数热敏电阻(PTC)
航天电子系统设计
负温度系数热敏电阻(NTC)
临界温度热敏电阻（CTR）

## Slide 8
航天电子系统设计
结构类型
  螺丝固定型
  分立元件型
  表面安装型
材料类型
  半导体陶瓷材料
  聚合物高分子材料
主要用途
  自动消磁电路
  大功率电机启动电路
  过热保护
  过电流保护
  荧光灯丝预热电路
正温度系数热敏电阻(PTC)

## Slide 9
航天电子系统设计
典型应用电路

## Slide 10
航天电子系统设计
与TVS管联合完成过流、过压保护
与TSPD联合完成过流、过压保护
保护电路

## Slide 11
航天电子系统设计
用PTC阵列实现混合动力或电动汽车的电池模块的过温检测
图中指示红色电池温度超过指定阈值100℃，相应的PTC进入高阻状态

## Slide 12
航天电子系统设计
鲧治水---堵

## Slide 13
正温度系数热敏电阻(PTC)
航天电子系统设计
负温度系数热敏电阻(NTC)
临界温度热敏电阻（CTR）

## Slide 14
航天电子系统设计
电阻随温度升高而减小
用于回路保护（分流）

## Slide 15
航天电子系统设计
禹治水---导

## Slide 16
航天电子系统设计
启动瞬间，电容C的端电压近似为零，产生极大的浪涌电流i=C(dV/dt），易对相关元件带来损伤
启动时电阻大，可有效抑制浪涌电流；启动完成后温升导致电阻小，可避免无谓压降和功耗。
用途：大功率设备启动保护

## Slide 17
航天电子系统设计
温度超过阈值会发生急剧变化
快速响应的报警系统（a）和电机保护系统（b）
临界温度热敏电阻（CTR）