## Slide 1: 航天电子系统设计 ----基本防护法
空间科学与技术学院

## Slide 2
§5.1 概论
第5章 防护元件选用
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.3 热敏及限流元件
§5.4 过流保护元件
§5.5 滤波元件

## Slide 3
航天电子系统设计
已经有热敏元件为什么还要研制过流保护元件？

## Slide 4
航天电子系统设计
热敏元件开/断是基于器件温度，触发时间较长
当电流过高时，来不及触发关断响应

## Slide 5
航天电子系统设计
金属熔丝
聚合物熔丝
电子熔丝
器件类型

## Slide 6
航天电子系统设计
过流保护元件特性---金属熔丝（过流型）
作用
  电流超过一定限度即熔断开路，且不可恢复，只能一次性起防护使用，俗称“保险丝”
参数
  额定动作电流：发生熔断时通过熔丝的电流
  动作时间：从过流到开路所需要的时间，电流越大，开路时间越短。
  导通/熔断阻抗：导通时的阻抗为10mΩ左右，开路后的阻抗为无限大

## Slide 7
航天电子系统设计
过流保护元件特性---金属熔丝（超温型）
超温金属熔丝的基本结构
超温熔丝在大功率设备中过温后熔丝RF即会切断发热元件
作用
  温度超过一定限度即熔断开路，且不可恢复，只能一次性起防护使用，主要用于电热器具的过热保护
参数
  额定动作（熔断）温度：使熔丝熔断的最低温度，通常在+80ºC～+150ºC范围内
  额定电流：未熔断时允许通过熔丝的最大电流，通常在1～10A范围内
  额定电压：熔丝两端未熔断时允许的最大电压，我国多数产品为AC250V

## Slide 8
航天电子系统设计
过流保护元件特性---聚合物熔丝
性能特点
  采用高分子聚合物材料制作的正温度系数热敏电阻（PPTC）
  与常规PTC热敏电阻相比，临界特性陡峭，属于超临界型热敏电阻
与金属熔丝的比较
  过电流或者过热条件消失后，可自行恢复原有的低阻，亦称“自恢复保险丝”
  响应时间与金属熔丝相当，偏慢，对快速的电流脉冲（如电击）来不及反应，可能起不到保护作用

## Slide 9
航天电子系统设计
过流保护元件特性---电子熔丝
电子熔丝（eFuse）是一个有源器件，由一个大功率MOSFET与控制电路组成
在正常工作环境条件下，电荷泵电路使FET（设计得导通电阻极低）充分导通，提供供电电源VCC到负载电源VLL的低阻通道
若出现负载过流，则通过外部采样电阻RS的电流也大其两端的电压升高，限流电路通过采集此电压，并通过电荷泵控制FET的栅压，从而降低其漏-源电流，进而降低负载电流
若出现负载过热，则热关断电流将使FET关断，从而切断负载电源
若出现负载过压，则限压电路通过电荷泵改变FET的栅压，调整其漏-源电压，从而降低VLL至允许值

## Slide 10
航天电子系统设计
类别 | 金属熔丝 | 聚合物熔丝(PPTC) | 电子熔丝
动作周期数 | 1次 | 约1000次 | 10万次以上
动作时间 | 额定电流的300％时为20s（最大值） | 8A电流时为15s（最大值） | 额定电流的150％时为亚ms量级
导电/阻断时的电阻变化 | 13mΩ/∞ | 100mΩ/ ∞ | 44 mΩ/<10M Ω（12V电压，1nA漏电流）
导通阻抗 | 13mΩ | 50～150mΩ±50% | 35~55 mΩ±22%
额定电流在动作点的容限（20ºC） | 不具备 | 4.0A ±50% | 3.44A +24%-20%
保护类型 | 过流或超温保护 | 过流保护 | 过流、过压、过热保护
尺寸（mm）WxLxH | 4.0x8.5x8.0 | 6.7x9.4x3.0 | 3.0x3.0x1.0
复位选择 | 不能复位 | 自动复位 | 闩锁或自动复位
成本 | 最低 | 低 | 高
金属熔丝使用最为简单，但不可恢复，响应速度慢
聚合物熔丝可恢复，廉价，但动作时间几乎与金属熔丝一样慢，恢复时间也慢，适用于大功率慢速电器的防护
电子熔丝防护功能全面（过压、过流、过热），可精确设定动作门限，响应速度快
特性比较

## Slide 11
§5.1 概论
第5章 防护元件选用
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.3 热敏及限流元件
§5.4 过流保护元件
§5.5 滤波元件

## Slide 12
航天电子系统设计
振铃型浪涌严重系统中设备之间的兼容性
来自空间/传导的干扰大多在设备中存在阻尼振荡现象，导致振铃型浪涌的产生
峰值小
持续时间长
后端执行设备误判

## Slide 13
航天电子系统设计
型号:MPZ1608S600A
电路符号
电阻型
电感型
一般型
实物照片
阻抗-频率特性
高频磁滞效应使铁氧体的电阻随频率的上升而上升，呈现低通滤波特性，抑制比10～20dB
体积小巧，使用非常方便，只要导线如穿珍珠般地穿过它既可，无需更改电路设计和结构设计，可制作成片状元件，可同时使用多个磁珠
铁氧体磁珠

## Slide 14
航天电子系统设计
某系列铁氧体磁珠规格示例
磁珠的最佳抑制频率范围与磁导率的关系
直流电阻：越小越好，有利于降低功耗。目前最低功耗可做到0.01Ω
高频阻抗：越高越好。在需抑制的噪声干扰频率范围内，交流阻抗越高越好。磁珠的最佳抑制频率范围与其磁导率有关，磁导率越大，则抑制频率越高
铁氧体磁珠

## Slide 15
航天电子系统设计
消除长线传输引起的振铃现象
消除不期望的上冲、下冲波形
在高速电路中的使用方式示例
改善信号完整性
铁氧体磁珠

## Slide 16
航天电子系统设计
在接口施加8us/20us电流脉冲、1.2us/50us电压脉冲，电压峰值为±500V的浪涌试验时，磁珠出现开路失效。原因是试验时通过磁珠的浪涌电流达1A以上，远大于磁珠的额定电流100mA
改变连接方式，使浪涌电流通过TVS入地。TVS的耐受电流可达数十安培，从而保护了磁珠不至于损坏
磁珠滤波的机理是将高频感应电流能量转换为热能，保留直流及低频电流能量，因此工作时会发热。如测量表明，在穿过磁珠的导线上通以峰值7A、上升时间为10us、占空比50％的锯齿波一分钟后，磁珠表面温度就从原来的20℃上升到120℃,因此需要注意磁珠发热对其自身寿命，因此需要增加保护电路
铁氧体磁珠

## Slide 17
航天电子系统设计
三端电容
输入
输出
接地
内部构造
电路符号
表面贴装用三端电容
插装用三端电容
穿芯电容

## Slide 18
航天电子系统设计
与引线电感构成T型滤波器，故高频滤波特性优越
二端电容：引线电感构成LC串联支路，引入高频损耗，限制了电容的滤波效果
三端电容：上两个引线电感与C构成了T型滤波网络，提升了高频滤波效果
引线杂散电感
三端电容的基本功能
传统退耦电容高频性能下降
并联了导线杂散电感

## Slide 19
航天电子系统设计
1个三端电容器就基本达到4个两端电容器的抑噪效果，

## Slide 20
航天电子系统设计
亦称“馈通电容”，与接插件一体化设计，引线电感极小，屏蔽容易
电容器的容量体积比高
可以嵌入铁氧体材料构成π型滤波器
常常作为一端接地电容使用
作为电源滤波电容时的使用方式
内部结构
外部形状
实物照片

## Slide 21
航天电子系统设计
连接器或接插件类型：圆形、矩形、单/双列直插、针形、管状
内置元件类型：π型、L型、C型、T型、双T型滤波器，TVS管，压敏电阻，铁氧体磁体等
信号线数：单芯，多芯
对高频干扰的典型衰减量：50Ω电缆，10MHz时20dB，100MHz时可达80dB
外导体
叠层陶瓷电容器
内导体
铁氧体磁芯
内部结构图
等效电路图
单芯滤波连接器
多芯滤波连接器

## Slide 22
航天电子系统设计
单插排滤波连接器
圆柱阵列滤波连接器
穿芯电容板

## Slide 23
航天电子系统设计
共模扼流圈
对于强共模干扰的情形，要获得良好的干扰滤波效果，可能需要大电容或者大电感，但大电容对于电源线可能引起安全性方面的问题，对于信号线可能会引起信号完整性方面的问题，大电感还会有体积重量方面的问题。为此，可采用共模扼流圈
构造：两个相同的线圈按照相同的圈数、孔径和绕线方向，绕在同一个铁氧体环上
作用：隔离高频共模干扰，通过低频差模信号
输入
输出
Common-Mode Chokes

## Slide 24
航天电子系统设计
能够在系统中产生较高的共模阻抗，抑制共模干扰
特点：共模阻抗>>差模阻抗，高频阻抗>>低频阻抗
共模扼流圈

## Slide 25
航天电子系统设计
于降低来自交流供电线路的差模与共模干扰，也称EMI滤波
C1、C2用于抑制共模干扰（取值范围0.01～0.47uF，耐压AC250V），共模扼流圈L1有一定的抑制共模干扰的能力（取值范围1～10mH，电源电流越大，取值应越大）。
EMI滤波器
～220V
IN
～220V
IN
共模扼流圈用法---EMI滤波器

## Slide 26
航天电子系统设计
传导骚扰测试结果
共模扼流圈用法---EMI滤波器