## Slide 1: 空气动力学基础
Northwestern Polytechnical University, XI’AN
航天学院·空气动力学教学组

## Slide 2: 课程内容安排
2
第二章 流体力学基本原理和方程
第三章 不可压理想流体绕物体的流动
第四章 高速可压缩流基础知识
第五章 一维定常可压缩管内流动
第六章 附面层和黏性流动
第一章 流体力学基础知识
第七章 绕翼型的低速流动
第八章 绕翼型的可压缩流动

## Slide 3: 课程内容安排
3
第二章 流体力学基本原理和方程
第三章 不可压理想流体绕物体的流动
第四章 高速可压缩流基础知识
第五章 一维定常可压缩管内流动
第六章 附面层和黏性流动
第一章 流体力学基础知识
第七章绕翼型的低速流动
第八章绕翼型的可压缩流动

## Slide 4
4
§1-2 流体静力学基础
§1-3 标准大气
§1-1 流体介质
第一章流体力学基础知识

## Slide 5
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
5
流体：液体+气体
气体
体积不定
易压缩
无自由表面
流动性强
液体
体积一定
难压缩
有自由表面
流动性弱
差异
特性：（1） 在任何微小剪应力持续作用下连续变形
（2）不能承受拉力。
将固体、液体和气体放在一密闭的容器当中，会有什么现象？

## Slide 6: 分子无规则运动

## Slide 7
流体力学和空气动力学的研究重点不是分子的微观运动；
物体积尺寸远大于流体分子的平均自由行程；
空气相对物体的运动，是大量空气分子的宏观运动。
连续介质假设
微观处理：统计物理方法－极繁琐
讨论问题只关心大量分子的统计
平均特性（温度、压强、密度、速度）
欧拉（Euler）于1753年提出 “连续介质假设”（Continuum Postulate）
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 8
理论研究空气动力运动学时，将流场取微小微团进行研究。
视微团中的流体分子是连续的。
微团中包含许多分子，它们的总效应可视为流体微团的效应。
微团在流场中视为连续的，从数学上认为流体存在连续函数，可建立连续函数的数学方程。
连续介质假设
连续介质假设：
把流体看成连绵一片的，没有间隙的、充满它所占据的空间的连续介质。
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 9
Δv0 是保证连续介质假设成立的最小体积。
密度
密度是气体一个重要属性，它是空间坐标和时间的函数：
根据连续介质假设，一个微团平均密度：单位容积所具有的质量，
x
z
V
Δm
y
Δv
P(x,y,z)
Δv
分子效应区
连续介质区
确定密度 的渐近线
Δv0
海平面，温度为288K，一个标准大气压 水的密度：1000
空气的密度：1.225
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 10
A
B
C
X
Y
z
dx
dy
dz
流体微团四面体和压强
o
设：ABC面的面积：ds
压强
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 11
四面体的力平衡关系
x方向力，作用在BOC面上的压力：
作用在ABC面上x方向的压力：
忽略作用在x方向其它力（惯性力、受其它力场的引力、质量力）
作用在x方向总压力：
压强
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 12
同理, Y、Z向压力平衡方程。
由几何关系得：
代入上式得：
即：
单位：
或帕
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 13
结论（1）理想流体内一点处的压强与受压
面的方位无关。
（2） 压强仅是空间坐标的连续函数。
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 14
完全气体的状态方程
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
完全气体
分子是完全弹性的
忽略内聚力
忽略分子微粒的实有总体积
气体的压强、密度和温度之间都满足
状态方程
对于完全气体
普适气体常数：8315
气体的分子量
绝对温度
空气气体常数：287.053

## Slide 15: 看得见的空气

## Slide 16
可压缩性定义：在温度一定条件下，一定质量气体的体积
/密度随压强变化而变化的特性。
体积弹性模数E
产生单位相对体积变化所需要的压强增高
度量气体压缩性
气体质量不变
气体的压缩性
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
Notes: 实践证明，在对气体施加压力时，气体的体积会发生变化。即说明气体具有压缩性。

## Slide 17
相同的压强增量下，相对密度/体积的变化的大小和体积弹性模数的值有关。
各种物质的弹性模量不同, 即压缩性不同
例如：水的弹性模量：
当压强增大一个大气压时，相应的密度变化
万分之0.5的变化
工程上可视液体为不可压
空气的弹性模量是水的1/20000：空气密度易随压强改变，即空气具有压缩性。
工程需要简化：
速度低：认为不可压；速度高：认为具有压缩性。
气体的压缩性
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 18
黏性
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
1.
各层之间的速度有差异。
2. 壁面速度为零（无滑移）。
3. 下层气体对上层气体作用力向左，上层对下层气体作用力向右，形成摩擦力。
相邻两个流动速度不同的气体层之间，存在着互相牵扯的作用，这种作用称为黏性力或内摩擦力。
疏水材料：https://www.bilibili.com/video/BV1ns411v7Xg

## Slide 19: 流体粘性

## Slide 20
分子间的作用力（液体）
热运动动量交换（气体）

## Slide 21
黏性
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
牛顿黏性定律：流体运动产生的摩擦阻力与接触面积成正比，与沿接触面法线方向的速度梯度成正比。
摩 阻 应 力
单位面积上的摩擦阻力
黏性系数
速度梯度
不同流体黏性系数不同
黏性系数随温度而变化
与压强基本无关
角变形速率

## Slide 22
黏性
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
牛顿黏性定律：流体运动产生的摩擦阻力与接触面积成正比，与沿接触面法线方向的速度梯度成正比。
摩 阻 应 力
单位面积上的摩擦阻力
黏性系数
速度梯度
角变形速率
1—Bingham宾汉流体：泥浆、血浆、牙膏
2—伪塑性流体：尼龙、橡胶、油漆、绝缘
3—牛顿流体：水、空气、汽油、酒精
4—胀塑性流体：生面团、浓淀粉糊
5—理想流体。

## Slide 23
23
流体的黏性
温度和压强对黏性系数的影响:
理想流体：假想的没有黏性的流体
µ = 0  = 0
压强
压强分子间距离内聚力黏度
温度
一般不考虑
液体：温度内聚力 黏度  
气体：温度分子运动 黏度
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
Notes: 23

## Slide 24
24
流体的黏性
黏度的表示方法：
动力黏度
产生单位速度梯度，相邻流层在单位面积上所作用的内摩擦力（切应力）的大小。
运动黏度
Pa  s
m2 / s
工程上常用：10–6 m2/s(厘斯)= mm2/s
在海平面标准大气下，温度为288.15K，空气的黏性系数为1.7894×10-5
运动黏性系数为1.4607×10-5 。
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
萨特兰(Sutherland)公式
110.4K
温度为288.15K时的空气黏性系数
Notes: 恩氏黏度计中流出200ml液体所需时间与25℃流出同体积蒸馏水所需时间之比
赛氏黏度在规定温度下，从赛氏黏度计流出60毫升所需的秒数，以“秒”单位。
雷氏黏度在规定温度下，从雷氏度计流出50毫升所需的秒数，以“秒”为单位
24

## Slide 25
传热性：当气体中沿某一方向存在着温度梯度时热量会从高向低传播。
单位时间所传递的热量与传热面积和沿热流方向的温度梯度成正比：
单位时间通过单位面积的热量(KJ/(m2s))
导热系数KJ/(m K s)
温度梯度(K/m)
负号表示热流量传递的方向永远和温度梯度方向相反
1.导热系数的值随流体介质而不同。
2.同一流体介质导热系数值随温度变化而变化。
在通常温度范围内，空气的导热系数为：2.47×10-5 KJ/(mKs)
热传导
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质

## Slide 26
26
流体模型
黏性
无黏性流体
黏性流体
牛顿流体
非牛顿流体
压缩性
可压缩流体
不可压流体
其他分类
完全气体
等熵流体
绝热流体
理想流体
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
实际气体
物理属性
特定条件
流体模型
主导因素
Notes: 在研究和处理某些具体问题时，气体各方面的物理属性并不具有同等的重要性，考虑主要忽略次要是我们简化处理具体问题的必要手段。
本节主要讨论按照实际流体的物理属性，根据不同典型情况对流体进行简化所得出的几种流体模型。

## Slide 27
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
27
理想流体
不计流体黏性的模型
特点：流体微团不承受黏性力的作用。
附面层内、大攻角、低雷诺数、分离流等不适用。
不可压缩流体
不考虑流体压缩性或弹性的模型
特点：流体弹性模数为无穷大或流体的密度等于常数。
适用范围：液体流动； 低速气体流动
适用范围：流体远离物面的区域；不考虑物体阻力大小。
可压缩理想流体模型
不可压黏性流体模型
不可压理想流体模型

## Slide 28
第一章流体力学基础知识 §1-1 流体介质
28
绝热流体
不考虑流体热传导性的模型
特点：流体的导热系数为零。
适用范围：不计气动热对气动特性影响的流体求解问题。
理想流体
不计流体黏性的模型
特点：流体微团不承受黏性力的作用。
附面层内、大攻角、低雷诺数、分离流等不适用。
不可压缩流体
不考虑流体压缩性或弹性的模型
特点：流体弹性模数为无穷大或流体的密度等于常数。
适用范围：液体流动； 低速气体流动
适用范围：流体远离物面的区域；不考虑物体阻力大小。

## Slide 29
29
§1-2 流体静力学基础
§1-3 标准大气
§1-1 流体介质
第一章流体力学基础知识

## Slide 30
按照作用力的性质和作用方式分彻体力和表面力（面力）
彻体力：作用于流体微团质量中心，大小与微团质量成正比的力。
例如重力，惯性力和磁流体具有的电磁力等都属于彻体力，彻体力也称为体积力或质量力。
作用在流体上的力
第一章流体力学基础知识 §1-2 流体静力学基础
表面力：作用于流体微团外表面，大小与微团表面积成正比的力。
例如流体内部的应力。

## Slide 31
在平衡流体（静止或相对静止）中建立笛卡尔坐标系 oxyz，坐标轴方位任意。
x
y
z
·P
dx
dy
dz
流体的静平衡方程
在流体内取定一点P(x,y,z), 以该点为中心沿坐标轴三个方向取三个长度dx,dy,dz划出一微元六面体作为分析对象:
第一章流体力学基础知识 §1-2 流体静力学基础
假设：
六面体体积： dv=dxdydz
中心点坐标： x ,y ,z
中心点压强： p = p(x,y ,z)
中心点密度：ρ =ρ(x,y,z)
中心点处三个方向的单位质量彻体力: fx , fy , fz

## Slide 32
x
y
z
·P
dx
dy
dz
流体的静平衡方程
第一章流体力学基础知识 §1-2 流体静力学基础
微元六面体的表面力在中心点处压强的一阶泰勒展开表示：
x方向的表面力为：
x方向的彻体力为：
流体静止，无剪应力，则 x 方向的合外力为零：

## Slide 33
两边同除以 dv=dxdydz 并令 dv 趋于零，可得 x方向平衡方程：
y, z 方向同理可得：
流体平衡微分方程
表明:当流体平衡时，压强在某个方向有梯度是由于彻体力在该方向有分量造成的。
第一章流体力学基础知识 §1-2 流体静力学基础
流体的静平衡方程

## Slide 34
将上三个式子分别乘以dx，dy，dz，然后相加起来，得到：
此式左端是个全微分（已假设压强是连续可微函数）：
若平衡则要求右端括号是某函数Ω=Ω(x,y,z)的全微分dΩ , 称 Ω 为彻体力 的势函数，或称彻体力有势。
第一章流体力学基础知识 §1-2 流体静力学基础
流体的静平衡方程

## Slide 35
则平衡微分方程可写为：
当彻体力有势时，设彻体力与势函数的关系为：
如果我们知道某一点a的压强值 pa 和彻体力势函数 Ωa 的值,则任何其它点的压强和势函数之间的关系便可表出：
第一章流体力学基础知识 §1-2 流体静力学基础
流体的静平衡方程

## Slide 36
36
§1-2 流体静力学基础
§1-3 标准大气
§1-1 流体介质
第一章流体力学基础知识

## Slide 37
大气的分层
第一章流体力学基础知识 §1-3 标准大气
37
低层大气层
对流层：
平流层：对流层～32Km。
中间大气层：32～85Km
赤道处16 ～ 18Km
中纬度地区10～12Km
两极处7 ～ 10Km
1. 密度大，占总质量的75％。
2. 有上下的流动，风暴雷雨。
3. 温度随高度增加直线下降。
1.温度为常数。
2.大气仅做水平流动。
4. 占1/4总质量。
1.温度随高度增高先升后降。
2.占总质量的三千分之一。
高层大气层
高温层：85~500Km
外层大气：>500Km
高度升温度升，太阳短波辐射
1.无外边界与星际空间融合。
2.空气稀薄，没有正常温度。
3.空气分子会逸入太空。
4.总质量的10－11
电离层

## Slide 38
普通飞机主要在对流层和平流层飞行，约39Km左右。
探测气球：44Km左右
定点通讯卫星约35000Km
航天飞行器几百Km
陨石约在100～160Km（高温层的下部）开始发光，40～60Km消失。
极光发生在80～1100Km的高空。
第一章流体力学基础知识 §1-3 标准大气
大气的分层

## Slide 39
第一章流体力学基础知识 0305 §1-3 标准大气
海平面上的标准值
温度随高度分布
在对流层（0～11km）：高度每上升1km，温度下降6.50C。
（1）H=11～20km：温度为常数
（2）H＝20km～32km：H每上升1km，温度上升10C。
在平流层

## Slide 40
第一章流体力学基础知识 §1-3 标准大气
密度和压强随高度的分布
思路：大气压强看成是由截面积为1的一根上端无穷长的空气柱的质量压下来所产生的。
微段空气柱重力势

## Slide 41
第一章流体力学基础知识 §1-3 标准大气
在对流层内
积分，取海平面
在平流层（11～20Km）
在平流层（20～32Km）
标准大气表

## Slide 42
计算出每一高度的压强、密度、温度，国际标准大气表。
第一章流体力学基础知识 §1-3 标准大气
标准大气

## Slide 43
第一章流体力学基础知识
43
总 结
1.连续介质假设的定义。
2.流体的密度、压强和温度的定义和它们的关系（状态方程）
3.气体的基本属性（压缩性、黏性和传热性）
4.流体的模型化（理想流体、不可压流体和绝热流体）的定义。
5.流体静力学平衡方程

## Slide 44: Thanks for your attention!